## Slide 1
新一代智能压裂诊断监测技术：
高频监测技术
2025年10月19日
胡晓东 周福建等
中国石油大学（北京）储层改造中心

## Slide 2
目 录
一、高频监测技术原理
二、室内长管路停泵水击研究
三、现场应用案例分析评估
四、成果展示

## Slide 3
信号差
信号好
高频监测技术原理
井下进液监测原理
施工结束快速停泵在井筒内形成水击波脉冲，采集压力信号；
信号处理频谱模型：提取水击波于裂缝反射的响应时间；
井筒进液位置预测模型：计算水击波速，预测井下进液位置。
缓慢停泵
快速停泵
高频压力采集系统
采集软件
井口高频压力传感器

## Slide 4
井下进液监测原理
压力响应频谱分析结果
水击压力信号
裂缝反射响应
倒谱模型
滤波去噪模型
反射时间
施工结束快速停泵在井筒内形成水击波脉冲，采集压力信号；
信号处理频谱模型：提取水击波于裂缝反射的响应时间；
井筒进液位置预测模型：计算水击波速，预测井下进液位置。
高频监测技术原理

## Slide 5
井下进液监测原理
传统解析解
不确定度计算
正态分布
贝叶斯方法
校核
井下进液解释结果
裂缝进液位置(L )由响应时间()和水击波速()确定，L
施工结束快速停泵在井筒内形成水击波脉冲，采集压力信号；
信号处理频谱模型：提取水击波于裂缝反射的响应时间；
井筒进液位置预测模型：计算水击波速，预测井下进液位置。
高频监测技术原理

## Slide 6
高频监测技术原理
裂缝尺寸诊断原理
裂缝边界模型：基于水电相似，将井筒-裂缝系统等价为电路系统；
水锤反演模型：调整裂缝边界参数，反演井口实测高频压力信号；
裂缝求解模型：基于裂缝边界参数，求解井下等价裂缝尺寸；
水击波尺寸诊断流程
反演水击信号及求解裂缝尺寸

## Slide 7
目 录
一、高频监测技术原理
二、室内长管路停泵监测研究
三、现场应用案例分析评估
四、成果展示

## Slide 8
室内长管路停泵监测系统
停泵水击压力波激发系统
停泵水击压力波激发系统由无级变速泵、混液储集罐、200m不锈钢无缝钢管路。全管路包含9个可安装传感器的球阀及3个节流阀，可在管道内以指定裂缝数量及流量并激发停泵水击；
无级变速泵
室外长管路
管道阀门

## Slide 9
室内长管路停泵监测系统
高频水击信号采集系统
高频水击信号采集系统包含高频压力传感器(≥1000Hz)、高频信号采集箱及配套高频信号采集软件，可实时采集管道内压力信号并保存至硬件；
泄漏管道停泵水击采集
高频传感器
信号采集软件
高频信号采集箱
传感器安装及管道泄漏模拟

## Slide 10
室内长管路停泵监测系统
小型管路
衰减率影响因素
室内研究—裂缝响应规律
水击信号对裂缝特征的相应规律尚不明确，导致裂缝尺寸求解误差大
简化水击实验系统，去除干扰因素，探究水击波形影响因素
建立了水击信号反演模型，在室内试验水击信号上取得效果
水击波形
影响贡献
室内试验
水击反演

## Slide 11
室内长管路停泵监测研究
室内研究—管内波速模型
水击波速是定位进液位置的关键参数，但公式求解波速有较大误差；
搭建了水击实时诊断技术的水击波速测量实验设备
研究了不同流体条件下管内波速变化及推导现场波速校正
SLB的传统波速计算模型
室外管路设置
计算水击周期
水击波速计算

## Slide 12
室内研究—高频水击信号滤波模型
实际信号包含大量噪声，影响水击压力波响应时间的确定
无针对高频水击信号的滤波方法，滤波参数依靠经验性
开发了高频水击压力波信号的综合滤波模型
室内高频水击信号
噪声特性研究
含裂缝干扰的模拟高频水击信号
综合滤波研究
室内高频水击信号滤波效果
室内长管路停泵监测研究

## Slide 13
室内研究—管内水击压力响应规律实验研究
管道阀门开关实现压力波传播规律及响应特征实验研究
室内长管路停泵监测研究

## Slide 14
通过数值模拟手段研究井筒-支管系统中压力波响应特征,通过信号频谱模型获得水击波经过裂缝位置的反射时间；
综合频谱分析结果和管道波速模型确定泄漏位置。
室内研究—信号处理频谱模型
室内泄漏管道水击信号采集
频谱分析响应结果
数值模拟压力响应频谱分析结果
室内长管路停泵监测研究

## Slide 15
目 录
一、高频监测技术原理
二、室内长管路停泵监测研究
三、现场应用案例分析评估
四、成果展示

## Slide 16
应 用 场 景
通过停泵水击确定裂缝进液位置与暂堵效果；
通过停泵水击判断暂堵作业是否有效，实时优化；
通过停泵水击确定裂缝改造体积；
通过停泵水击判断桥塞坐封效果；
通过停泵水击确定裂缝复杂程度；
现场高频监测应用场景
各阶段进液位置正态概率图
桥塞坐封失效
暂堵前后进液位置变化
暂堵效果不明显
进液位置显著变化

## Slide 17
高频监测技术-软硬件制备
现 场 设 备
高频信号采集及监测诊断相关软硬件通过多次现场实际检验，可靠准确；
高频监测诊断分析软件
高频水击信号采集软件

## Slide 18
与光纤诊断结果对比
桥塞座封效果评价-以新疆A井第3段为例
A井第3段，光纤解释桥塞封隔失效，第3段1、2簇及第2段1簇进液；
高频监测结果显示桥塞机械封隔不严，进液点覆盖第3段1、2簇及第2段1、2簇，与光纤监测结果吻合较好。
第3段
第2段
光纤

## Slide 19
进液位置与暂堵井效果评价
暂堵转向效果评价-以四川B井第9段为例
B井第9段施工暂堵前后停泵水击波形变化明显，水击倒谱图像中裂缝响应深度变化明显，认为暂堵转向效果好；
以长宁某压裂水平井第9段压裂施工为例，暂堵前后进液响应位置发生明显转向
页岩

## Slide 20
超深裸眼井暂堵在线优化
复杂井下状况应用—以新疆C井为例
通过高频压力监测准确定位井下进液位置，结果显示暂堵前后进液位置多次发生变化，认为该井暂堵效果好，设计层位充分改造，获得现场认可；
超深

## Slide 21
煤层压裂裂缝诊断
暂堵用量在线优化—以陕西煤层气D井为例
基于高频压力监测反演煤层气井裂缝尺寸，并与微地震解释结果对比，缝长、缝宽平均诊断误差分别为28%和18%，诊断误差较小；
裂缝尺寸
 | 水击诊断均值 | 微地震诊断均值 | 平均误差
缝长均值 | 287 m | 387 m | 28%
缝高均值 | 24.8 m | 24 m | 18%

## Slide 22
超深裸眼井暂堵在线优化
暂堵用量在线优化—以新疆E井为例
泵注一定液量后诊断井下进液位置，并根据进液位置选择泵注程序；
暂堵前激发水击波，诊断裂缝尺寸并优化暂堵剂用量，暂堵效果明显；
优化
泵注程序1
泵注程序2
暂堵效果评价
反演裂缝尺寸
优化暂堵用量

## Slide 23
目 录
一、高频监测技术原理
二、室内长管路停泵监测研究
三、现场应用案例分析评估
四、成果展示

## Slide 24
高频监测研究成果
截止2023年，团队已基于室内试验及现场应用研究成果，发表SCI论文4篇，国际会议1篇，中文核心3篇，获取专利授权7项
类型 | 时间 | 等级 | 名称
论文 | 2022 | Q1 | Evaluation of multi-fractures geometry based on water hammer signals - A new comprehensive model and field application
论文 | 2022 | Q1 | A new comprehensive filtering model for pump shut-in water hammer pressure wave signals during hydraulic fracturing
论文 | 2022 | Q1 | Pressure response using wavelet analysis in the process of hydraulic fracturing: Numerical simulation and field case
论文 | 2023 | 会议 | A new water hammer decay model - Analvzing the nterference of multiple fractures and perforations on decay rate
论文 | 2022 | Q1 | Water hammer response characteristics of wellbore-fracture system: Multi-dimensional analysis in time, frequency and quefrency domain
论文 | 2021 | 核心 | 压型停泵水击压力波信号滤波方法与特征分析
论文 | 2021 | 核心 | 基于水击波波形的波速反演方法试验研究
论文 | 2023 | 核心 | 基于井场实测数据水击压力波波速特征分析
专利 | 2020 | 授权 | 水击压力波信号模拟系统
专利 | 2021 | 授权 | 基于水击压力波信号进行压裂诊断的系统和压裂诊断方法
专利 | 2021 | 授权 | 一种水击压力波信号的滤波方法、装置和设备
专利 | 2022 | 授权 | 水击压力波波速确定方法、装置及电子设备
专利 | 2022 | 授权 | 一种多裂缝尺寸计算方法、装置及计算机设备
专利 | 2023 | 授权 | 一种基于小波分解的水力压裂信号分析方法、装置和设备
专利 | 2023 | 授权 | 一种基于停泵压力信号的井下事件定位方法及装置

## Slide 25
高频监测应用范围
截止2025年，高频监测已应用于新疆、陕西、四川、黑龙江、渤海湾、北部湾等多个省市直井或水平井，全国累计应用超800段。
应用范围达
10
省市
国内应用
800+
段
高频监测已应用于射孔完井、筛管完井、裸眼完井等多种完井方式
高频监测已在页岩、砂砾岩、碳酸盐岩、煤岩等地质储层开展应用